## Slide 1
TENDER PRESENTATION
金戈通信集团
综合通信网络
建设项目
述标讲师：
投标单位
虚鲲网源科技有限公司
汇报日期
2026年1月12日

## Slide 2
CONTENTS
汇报目录
02
项目概况与理解
建设范围、周期、需求分析
03
省际骨干传输网技术方案
核心、汇聚、接入三层架构设计
04
企业办公内网技术方案
出口、核心、汇聚、接入、无线五层架构
05
设备选型与参数说明
品牌型号、技术参数、偏离分析
06
项目实施计划
备货、交货、安装、调试、验收
07
质量保证与售后服务
质保期限、响应机制、巡检培训
01
公司业绩与团队实力
项目经验，成功案例、专业团队

## Slide 3
TENDER PRESENTATION
Chapter 1
公司业绩与团队实力
项目经验，成功案例、专业团队

## Slide 4
TRACK RECORD
公司业绩与成功案例
中国科学院
合肥肿瘤医院
项目名称
信息中心网络核心改造与病房无线优化
合同金额
560万
完成时间
2020年
北京开放大学
网络与信息中心
项目名称
智慧校园骨干网络与无线覆盖一期
合同金额
680万
完成时间
2021年
吉林省交通运输厅
信息中心
项目名称
综合通信骨干网及指挥中心内网建设
合同金额
1,080万
完成时间
2022年
富士康科技集团
全国园区网络
项目名称
全国骨干专网及七城园区网建设
合同金额
1,350万
完成时间
2023年
四川省电力有限公司
省际通信网
项目名称
省际骨干通信网与生产办公网融合改造
合同金额
980万
完成时间
2024年
业绩统计
10+
大型项目经验
4,650万+
累计合同金额
涵盖政府、教育、医疗、制造、能源等多个行业,具备跨行业、复杂场景的通信网络建设能力
核心优势
丰富的骨干网建设经验
成功交付多个省际、全国级骨干通信网络项目
多品牌设备集成能力
熟练操作新华三、华为、浪潮、锐捷等多品牌设备
完善的售后服务体系
7×24小时响应,定期巡检,专业培训,客户满意度高

## Slide 5
PROFESSIONAL TEAM
专业团队与资源保障
专属服务团队
1
项目负责人
统筹项目全局
5
高级工程师
技术实施专家
2
售后专员
7×24小时支持
团队成员固定配置，未经甲方同意不更换，确保服务连续性
资质认证体系
HCIE-Datacom
华为认证互联网专家
CISP
注册信息安全专业人员
CCNP
思科认证网络高级工程师
PMP
项目管理专业人士
技术团队实力
通信与互联网融合解决方案专家团队，总人数10+，平均深耕运营商级通信网络与互联网应用技术领域5+年
已服务50+家企业客户、10+个大型项目，覆盖系统规划、网络架构设计、平台开发与运维全生命周期
具备复杂项目集成与跨系统对接经验，累计实施5+个系统联调与集成项目
以技术驱动业务创新，保障交付平台高可靠 / 高安全 / 高可用
货源保障机制
与华为、H3C等主流通信设备厂商建立长期、稳定合作关系，厂商直供+核心代理双通道供货模式
标准型号常备库存+项目专项备货机制，在荆夫港储备充足库存并留有10%备用余量
覆盖采购、验收、部署、维保的全流程供应链管理体系，保障设备正版与来源可追溯

## Slide 6
TENDER PRESENTATION
Chapter 2
项目概况与理解
建设范围、需求分析

## Slide 7
PROJECT OVERVIEW
项目概况与建设目标
项目基本信息
项目名称：金戈通信集团综合通信网络建设项目
建设范围：连接公司总部+4个分支共5个企业网络，支撑数据、语音、视频类通信业务
投标单位：虚鲲网源科技有限公司
核心建设目标
架构先进：采用核心、汇聚、接入三层架构，支持未来平滑扩展
高可靠性：核心设备及链路双冗余设计，实现亚秒级故障倒换
业务融合：统一承载数据、语音、视频等多业务，端到端QoS保障
安全可控：MPLS VPN逻辑隔离，多重安全防护机制
需求理解
网络互通需求
企业各分支能与北京总部进行数据、语音、视频通信，分支间无硬性互通要求
业务承载需求
支撑企业日常办公、视频会议、远程协作等核心业务系统稳定运行
安全隔离需求
各分支网络逻辑隔离，仅与总部授权网络互通，保障数据安全
扩展演进需求
IPv4/IPv6双栈支持，为未来业务增长和技术演进预留空间
深刻理解金戈通信集团的业务需求与发展愿景，致力于构建高可靠、高性能、可扩展的企业通信网络基础设施。

## Slide 8
TENDER PRESENTATION
Chapter 3
省际骨干传输网技术方案
核心、汇聚、接入三层架构设计

## Slide 9
BACKBONE NETWORK
省际骨干传输网总体架构
物理架构设计
严格遵循"核心层(2节点) - 汇聚层(2节点) - 接入层(5节点)"的三层物理架构，确保网络层次清晰、扩展灵活
核心层：2个节点，北京总部双核心部署
汇聚层：2个节点，汇聚各分支接入流量
接入层：5个节点，分别接入各分支企业
逻辑架构设计
基于MPLS/BGP VPN技术构建"Hub-Spoke"业务模型，实现灵活的业务隔离与互通
Hub中心节点 - 北京总部
Spoke分支节点 - 四城市分支
默认仅与Hub中心互通，分支间逻辑隔离
网络拓扑示意图
可靠性保障
双冗余设计
核心层、汇聚层设备及链路均采用双冗余设计，消除单点故障
BFD技术
结合BFD for BGP/OSPF，实现毫秒级链路故障检测
MPLS TE FRR
采用MPLS TE FRR快速重路由技术，实现亚秒级故障倒换
安全隔离机制
通过MPLS L3VPN为金戈通信集团创建独立的VPN实例，各分支路由默认隔离，仅与Hub互通，满足安全合规要求
独立VPN实例
逻辑隔离
平滑扩展能力
IPv4/IPv6双协议栈
为未来业务增长预留空间
L2VPN混合部署
支持VPLS/VLL，适应异构网络接入需求
路由策略控制

## Slide 10
CORE ROUTER DESIGN
核心路由节点设计方案
设备选型与硬件架构
设备型号
H3C SR8804-X
交换容量
1.44 Tbps
转发性能
800 Mpps
端口配置
≥2×10GE + ≥12×GE
采用分布式硬件转发架构,控制与转发平面物理分离,路由计算由独立模块完成,数据转发由专用ASIC线速处理。关键部件冗余,整机无单点故障。
路由体系与MPLS VPN
IGP协议：骨干内部采用OSPF/IS-IS,保证拓扑变化时快速收敛
BGP协议：VPN与跨域场景采用BGP-4/BGP4+,实现大规模路由可控传播
双协议栈：IPv4/IPv6双栈运行,支持6PE、隧道技术,平滑演进
MPLS VPN：支持L3VPN+L2VPN(VPLS/VLL)混合部署,业务灵活承载
通过MPLS/BGP VPN为每个企业分支构建逻辑隔离的VPN实例,各分支仅能访问总部或授权网络,不同分支间默认逻辑隔离
可靠性保护机制
BFD检测
毫秒级链路故障检测
快速重路由
FRR故障发生后快速绕行
链路冗余
VRRP/E-Trunk/IP Trunk
运维保障
ISSU/NSF/NSR/热补丁
QoS与组播
分层分级QoS
基于DiffServ分类,结合MPLS TE实现带宽与路径约束,支持HQoS多级队列调度
IP组播体系
完整支持IGMP+PIM+MBGP组播路由协议,用于视频会议、集中培训等场景

## Slide 11
AGGREGATION & ACCESS
汇聚节点与接入节点设计
汇聚节点设计
功能定位
汇聚节点承担承上启下的关键作用,是多接入节点业务的高效汇聚、灵活调度与安全接入的控制点。
设备选型
华为AR6300-S
交换容量
40 Gbps
转发性能
6 Mpps
端口配置
≥10×千兆口
关键特性
支持MPLS VPN/TE作为PE或HoPE节点
融合以太网/VLAN/PPP/PPPoE等多种接入方式
完善QoS机制对接入业务流量识别分类调度
支持NAT/ACL/VPN等边界安全控制功能
接入节点设计
功能定位
接入节点是骨干网络与各分公司之间的直接连接节点,承担业务接入、安全控制、协议适配及多业务融合的重要职责。
设备选型
H3C MSR3640-XS
包转发能力
3 Mpps
模块插槽
12个
GE端口
≥7个
关键特性
支持DSVPN动态建立VPN隧道,简化配置
集成无线控制器功能,统一管理下挂AP
IPS入侵防御,特征库1200+,在线升级
支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法
无线统一控制
接入节点集成无线控制器功能,可对下挂无线AP进行统一管理,实现无线与有线网络的一体化接入,简化部署流程
安全防护体系
内置包过滤防火墙、状态检测机制、安全域划分、控制平面防攻击能力,有效防范木马、蠕虫、病毒等网络攻击
在线维护能力
所有业务板卡支持热插拔,插卡更换过程中无需复杂配置操作,有效降低运维风险,保障业务连续性

## Slide 12
TENDER PRESENTATION
Chapter 4
企业办公内网技术方案
出口、核心、汇聚、接入、无线五层架构

## Slide 13
ENTERPRISE NETWORK
企业办公内网总体架构
五层逻辑架构
每个分支采用经典且完备的五层逻辑架构,自上而下分别为出口层、核心层、汇聚层、接入层、无线控制/接入层,各层职责清晰,通过标准化协议互联
出
出口层
连接广域网,承担边界控制与安全屏障
核
核心层
分支网络控制中心,跨汇聚域流量高速转发
汇
汇聚层
对接入层流量汇聚,提供高带宽低时延转发
接
接入层
直接面向办公终端,提供稳定接入与安全控制
无
无线控制/接入层
构建集中可管、策略统一的无线办公网络
分支部署架构
针对金戈通信集团北京、南京、西安、天津、合肥五个办公网点的实际需求,采用"统一架构、分级部署、集中业务、分支接入、安全可控"的技术路线
北京
总部
南京
分支
西安
分支
天津
分支
合肥
分支
各分支通过省际骨干传输网与北京总部实现高可靠互通,同时在分支内部构建结构清晰、层次分明的园区网络。核心业务系统集中部署在北京分支,各分支通过MPLS VPN安全访问总部资源
广域互联
各分支通过省际骨干传输网与总部互联,采用MPLS VPN技术实现安全隔离与互通,构建企业统一通信网络
园区网络
每个分支内部采用核心-汇聚-接入三层园区网络架构,为本地办公用户提供稳定、高速、安全的网络接入服务

## Slide 14
CORE & AGGREGATION
企业内网核心、汇聚、出口节点设计
核心节点
设备选型
迈普MP2900X-AC
转发性能
1Mpps
交换容量
32Gbps
采用双节点并行部署，承担分支网络的三层转发、用户业务分类与策略标记
双核心并行部署
跨VLAN路由调度
有线无线统一承载
汇聚节点
设备选型
浪潮S6820
交换容量
250Gbps
转发性能
100Mpps
采用双机并行部署，承担二层网络集中汇聚，支持端口聚合与环路保护机制
双机并行部署
链路聚合与负载分担
VLAN统一承载
出口节点
设备选型
迈普MP2900X-AC
转发性能
1Mpps
交换容量
32Gbps
采用双链路冗余上联，具备智能选路与负载均衡能力，集成下一代防火墙功能
双链路冗余上联
智能策略路由
L2-L7层安全防护
核心与出口协同机制
核心节点重点负责分支内部网络的三层转发、用户业务分类与策略标记；出口节点重点负责广域互联、安全接入、VPN终止及链路策略控制
分层协同设计避免功能叠加和策略冲突
核心负责内部转发，出口负责广域互联
确保业务流量稳定有序进入骨干网络
有线与无线业务统一承载
核心节点承担有线网络与无线网络的统一承载与控制职能。无线控制节点通过三层方式接入核心节点，无线用户业务VLAN在核心节点终止，与有线用户处于统一的地址与策略体系中
无线控制器三层接入核心节点
无线用户VLAN在核心层终止
统一地址与策略体系管理

## Slide 15
ACCESS & WIRELESS
交换接入与无线网络设计
交换接入节点设计
设备选型
锐捷M7000L
交换容量
432Gbps
转发性能
108Mpps
MAC地址表
16K
端口配置
24个千兆电口 + 4个2.5G SFP光口，设备最大功耗15.5W。采用双上联链路接入汇聚节点，通过VLAN进行业务隔离，启用二层环路控制机制
安全控制
端口级访问控制，限制非法设备接入
广播、未知单播流量抑制
与AAA认证系统协同工作
CPU保护功能，防止恶意攻击
无线网络设计
无线控制器
华为AC6605
转发性能
10Gbps
管理AP数
≥1024
无线接入点
设备选型
锐捷RG-RAP120
整机速率
733Mbps
支持802.11a/b/g/n/ac双频，2×2 MIMO，内置天线，支持多种认证方式及WIDS非法AP检测
无线集中管理
支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议
支持802.11a/b/g/n/ac协议，双频同时工作
集中控制、分布接入架构
射频自动优化与功率调整
非法AP入侵检测与黑白名单

## Slide 16
TENDER PRESENTATION
Chapter 5
设备选型与参数说明
品牌型号、技术参数、偏离分析

## Slide 17
EQUIPMENT SELECTION
设备选型与参数对照
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 关键参数 | 偏离情况
1 | 核心路由节点 | 新华三集团 | H3C SR8804-X | 2套 | 交换容量1.44T,转发性能800Mpps,双协议栈,支持MPLS VPN | 无偏离
2 | 路由汇聚节点 | 华为 | AR6300-S | 2套 | 交换容量40G,转发性能6Mpps,支持MPLS VPN,端口≥12 | 端口正偏离
3 | 路由接入节点 | 新华三集团 | MSR3640-XS | 5台 | 包转发能力3Mpps,模块插槽12个,支持DSVPN,IPS入侵防御 | 包转发/插槽正偏离
4 | 出口路由器 | 迈普 | MP2900X-12-AC | 5台 | 转发性能1Mpps,交换容量32Gbps,支持IPSec VPN,SSL VPN | 无偏离
5 | 核心路由节点(内网) | 迈普 | MP2900X-12-AC | 10台 | 转发性能1Mpps,交换容量32Gbps,支持ECMP负载分担,MPLS | 无偏离
6 | 交换汇聚节点 | 浪潮 | S6820-24XQ-E | 10台 | 交换容量250Gbps,转发性能100Mpps,支持M-LAG跨设备聚合 | 交换容量/转发正偏离
7 | 交换接入节点 | 锐捷网络 | M7000L-24GT4MS-RU | 10台 | 交换容量432Gbps,转发性能108Mpps,MAC地址表16K,功耗15.5W | 交换容量/转发/MAC正偏离
8 | 无线控制节点 | 华为 | AC6605-26-PWR-16AP | 5台 | 转发性能10Gbps,交换容量128Gbps,支持24口POE+,管理AP≥1024 | 无偏离
9 | 无线接入节点 | 锐捷网络 | RG-RAP120(V2) | 5台 | 支持802.11a/b/g/n/ac,双频,整机速率733Mbps,2×2 MIMO | 无线速率正偏离
说明：所有设备均完全响应招标技术要求，其中多项关键性能指标实现 正偏离 ，确保系统整体性能优于招标要求

## Slide 18
TENDER PRESENTATION
Chapter 6
项目实施计划
备货、交货、安装、调试、验收

## Slide 19
IMPLEMENTATION PLAN
项目实施计划与保障
备货计划
响应机制
中标通知书下达后48小时内成立专项项目组
货源保障
所有货物均为原厂正品,全新未拆封
库存管理
荆夫港储备充足库存,留有10%备用余量
生产周期
常规产品20天,定制化产品25天
交货及运输
交货时间
合同签订后20天内送达指定地点
运输方案
专业物流(EMS),全程购买运输保险
精密包装
防震、防潮、防静电,加贴易碎标签
到货验收
提供装箱单、合格证、原产地证明
安装实施
安装团队
1名项目经理+5名高级工程师+2名技术人员
安装流程
进场准备→设备落位→隐蔽工程记录
进度管控
提供甘特图施工进度表,30天完成安装
资质要求
工程师均持有8年以上经验
调试与试运行
单机调试
通电测试功能自检
系统联调
全系统集成测试
试运行
10天试运行服务
系统联调通过后提供10天试运行服务,期间安排技术人员24小时值守,及时排除故障,优化系统参数。按照招标文件技术指标逐项演示,出具《调试验收报告》
应急预案与保障
应急响应
货物损坏或故障,承诺48小时内调配新机到达现场,确保不影响整体工期
违约责任
如因我方原因导致延期,愿按合同约定承担违约责任,并无条件采取补救措施

## Slide 20
TENDER PRESENTATION
Chapter 7
质量保证与售后服务
质保期限、响应机制、巡检培训

## Slide 21
QUALITY & SERVICE
质量保证与售后服务
质量保证承诺
质量标准
所供设备均为原厂全新正品,符合国家、行业相关标准及招标文件技术要求
质保期限
CPU、主板、内存等核心硬件质保不低于2年
其余所有设备质保不低于3年
质保期自终验收合格之日起计算
保障措施
设备故障2小时响应,24小时修复
24小时内无法修复,立即提供同型号备机
服务承诺
严格遵守响应时限及服务标准,未达标按约定承担违约责任。售后服务过程中严格保密甲方敏感信息,确保不泄露、不滥用。
售后服务体系
专属服务团队
1名
项目负责人
5名
高级工程师
2名
售后专员
团队成员固定配置,未经甲方同意不更换,确保服务连续性
响应机制与时限
一级故障
2小时内到场
24小时内解决
二级故障
4小时内到场
12小时内解决
备件保障
在项目涉及城市周边设立备件库,储备关键备件,满足应急更换需求,确保网络故障快速恢复

## Slide 22
携手共建 智联未来
虚鲲网源科技有限公司将以专业的技术团队、丰富的项目经验、完善的售后体系， 为金戈通信集团打造高可靠、高性能、可扩展的综合通信网络， 支撑企业数字化转型与业务持续发展。
期待与贵方携手合作，共创辉煌！
专业团队
经验丰富
技术领先
架构先进
质量可靠
保障完善
服务周到
响应及时
投标单位：虚鲲网源科技有限公司
2026年1月